| A36 Bonanza (BE36) TAKEOFF Normal: 72 kt, 0° (rotate), then 84 kt @ 50’, then 100 kt Short/Fld: 66 kt, 12° (rotate), then 77 kt @ 50’, then 84 kt Power Setting: 200' - 25"/2500 RPM TOC - 22"/2300 RPM CLIMB Normal: 100 kt Cruise: 110 kt LANDING Base Power Setting: 16" Normal: Base 90 kt, 12° Final 90 kt, 30° TTS 80 kt Glide: Final 85 kt OTHER Vxwind: 17 kt; Vs 62/56 kt (0°/30°); Vy 100 kt; Vx 84 kt; Vle: 153 kt; Vlo: 153 kt; Vfe 153 kt; Vfe2 122 kt; Vno: 165 kt; Vne: 203 kt; Va: 141 kt; Fuel Flow: 60 Lt/hr; Fuel Qty: 280 Lt; Max Wgt: 1633 Kg | PA28R – Arrow III (P28R) TAKEOFF Normal: 75 kt, 0°, then 90 kt Short/Fld: 65 kt, 25°, then 75 kt, then 90 kt Power Setting: 200' - 25"/2500 RPM TOC - 22"/2400 RPM CLIMB Normal: 90 kt Cruise: 104 kt LANDING Base Power Setting: 16" Normal: Base 85 kt, 25° Final 75 kt, 40° TTS 75 kt Short/Fld: Base 75 kt, 25° Final 70 kt, 40° (pwr) Flapless: Base 90 kt Final 80 kt Glide: Final 79 kt OTHER Vxwind: 17 kt; Vs 60/55 kt (0°/40°); Vy 90 kt; Vx 78 kt; Vle: 129 kt; Vlr: 107 kt; Vfe 103 kt; Vno: 146 kt; Vne: 183 kt; Va: 118 kt @ max wt, 76 kt @ ~ min Fuel Flow: 45 Lt/hr; Fuel Qty: ??? Lt; Max Wgt: 1243 Kg |
| --- | --- |
| PA28 – Warrior (P28A) TAKEOFF Normal: 65 kt, 0°, then 80 kt Short/Fld: 60 kt, 25°, then 80 kt CLIMB Normal: 80 kt Cruise: 90 kt LANDING Normal: Base 80 kt, 25° Final 70 kt, 40° TTS 65 kt Short/Fld: Base 80 kt, 25° Final 60 kt, 40° (pwr) Flapless: Base 80 kt Final 70 kt Glide: Final 70 kt OTHER Vxwind: 17 kt; Vs 55/50 kt (0°/40°); Vy 80 kt; Vx 60 kt; Vfe 103 kt; Vno: 126 kt; Vne: 160 kt; Va: 111 kt @ max wt, 88 kt @ ~ min Fuel Flow: 36 Lt/hr; Fuel Qty: 181 Lt; Max Wgt: 1055 Kg | PA44-180 – Seminole (PA44) TAKEOFF Vyse: 88 kt Vmca: 56 kt Normal: 75 kt, 0° (rotate), then 88 kt @ 50’, then 105 kt Short/Fld: 70 kt, 25° (rotate), then 82 kt @ 50’, then 88 kt Power Setting: 300' - 25"/2500 RPM TOC - 22"/2400 RPM CLIMB Normal: 105 kt Cruise: 105 kt LANDING Base Power Setting: 16" Normal: Base 95 kt, 25° Final 90 kt, 40° TTS 75 kt Glide: Final ?? kt OTHER Vxwind: 17 kt; Vs 57/55 kt (0°/40°); Vy 88 kt; Vx 82 kt; Vle: 140 kt; Vlo: 140 kt; Vlo2: 109 kt; Vfe 111 kt; Vfe2 111 kt; Vno: 169 kt; Vne: 202 kt; Va: 135 kt; Fuel Flow: 72 Lt/hr; Fuel Qty: 409 Lt; Max Wgt: 1723 Kg |
| PA23-250 – Aztec C (PA23) TAKEOFF Vyse: 89 kt Vmca: 69 kt Normal: 75 kt, 0° (rotate), then 89 kt @ 50’, then 104 kt Short/Fld: 70 kt, 25° (rotate), then 82 kt @ 50’, then 88 kt Power Setting: 400' - 24"/2400 RPM TOC - 22"/2400 RPM CLIMB Normal: 104 kt Cruise: 117 kt LANDING Base Power Setting: 15" Normal: Base 100 kt, 25° Final 95 kt, 50° TTS 80 kt Glide: Final ?? kt OTHER Vxwind: 20 kt; Vs 61/56 kt (0°/50°); Vy 104 kt; Vx 93 kt; Vle/le2/lo: 132 kt; Vfe 141/123/109 kt (12.5°/25°/50°); Vno: 175 kt; Vne: 221 kt; Va: 131 kt; Fuel Flow:110 Lt/hr; Fuel Qty:531 Lt (mains) / 714 Lt (+tips); Max T/O Wgt:2358 Kg; Max Lng Wgt:2240 Kg | PN68 – Partenavia (PN68) TAKEOFF Vyse: 88 kt Vmca: 62kt @ 15° Normal: 65 kt, 15° (rotate), then 88 kt @ 50’, then 105 kt Short/Fld: Power Setting: 400' - 25"/2500 RPM TOC – 21”/2300 RPM CLIMB Normal: 105 kt Cruise: kt LANDING Base Power Setting: 15" Normal: Base 100 kt, 25° Final 90 kt, 35° TTS 80 kt Glide: Final ?? kt OTHER Vxwind: 25 kt; Vs 66/63/61 kt (0°/15°/35°); Vy 88 kt; Vx 76 kt; Vfe 157/143/101 kt (15°/25°/35°); Vno: 158 kt; Vne: 200 kt; Va: 129 kt; Fuel Flow: 80 Lt/hr; Fuel Qty: 520 Lt; Max T/O Wgt:1990 Kg; Max Lng Wgt:1890 Kg |